НАЧАЛО ОТОПИТЕЛЬНОГО ПЕРИОДА

Ежегодно с началом отопительного сезона увеличивается количество пожаров в жилых домах и квартирах, причинами которых чаще всего являются грубые нарушения правил пожарной безопасности при эксплуатации отопительных печь и электрических обогревателей, перегрузки электросети, а также обычная беспечность.

Одной из основных причин возникновения пожаров в осенне-зимний период в жилых домах является нарушение правил пожарной безопасности при эксплуатации печи. Пожары чаще всего происходят в результате перекала печей, появления в кирпичной кладке трещин, в результате применения для растопки горючих и легковоспламеняющихся жидкостей, выпадения из топки или зольника горящих углей.

Именно поэтому так важно напомнить, что такую беду, как пожар все-таки можно предотвратить, позаботившись заранее о выполнении, в общем-то, простых требований.

Основные правила эксплуатации печи:

-проверить исправность печи необходимо проверить саму печь и дымоходы, отремонтировать их и вычистить сажу, заделать трещины глиняно-песчаным раствором, побелить дымовую трубу на чердаке, крыше и выше кровли. Следует не реже одного раза в три месяца очищать от скопления сажи дымоходы комнатных печей.

Следите за печью во время топки.

Печи и другие отопительные приборы должны иметь противопожарные разделки (отступки) от горючих конструкций, а также пред топочный лист размером 0,5 х 0,7 м на деревянном полу или полу из других горючих материалов.

Важно: в сильные морозы печи нередко топят длительное время, в результате чего происходит перекал отдельных их частей. Если эти части соприкасаются с деревянными стенами или мебелью, то пожар неизбежен. Поэтому рекомендуется топить печь 2-3 раза в день по 1-1,5 часа, нежели один раз длительное время.

Вблизи печей и непосредственно на их поверхности нельзя хранить сгораемое имущество или материалы, сушить белье;

-недопускайте чтобы печь топилась с открытыми дверцами;

-удаляйте золу и шлак из топки своевременно, пролейте их водой, и отнесите в специально отведенное для них безопасное место;

-установите на дымовые трубы над сгораемыми крышами искроуловители (металлические сетки);

Основные правила эксплуатации обогревательных приборов:

-внимательно изучить инструкцию по эксплуатации электроприбора, чтобы не нарушать требований, изложенных в ней.

-регулярно проверяйте исправность электропроводки, розеток, щитков и штепсельных вилок обогревателя, не оставляйте включенным электрообогреватель на ночь и не используйте его для сушки вещей.

С наступлением минусовых температур увеличивается количество включенных в сеть электронагревательных приборов, а, следовательно, и нагрузка на электропроводку. Во многих домах имеется проводка с малым сечением, а электроприборы имеют большую нагрузку и вследствие длительного периода эксплуатации с перегрузкой, происходит пробой изоляции и короткое замыкание электропроводки, которое приводит к возникновению пожара.

Профилактические мероприятия:

- установите в жилых комнатах автономные пожарные извещатели;

- содержите печи и отопительные электрические приборы, плиты в исправном состоянии подальше от штор и мебели на несгораемых подставках;

- не используйте неисправные отопительные приборы, а также приборы кустарного производства.

Будете знать – сможете спастись.

Признаки начинающегося пожара:

-пожар чаще всего начинается с появления незначительного пламени, которому предшествует более или менее продолжительный период нагревания или тления горючих предметов (дерево, ткань, бумага и др.). Наличие запаха перегревшегося вещества и появления легкого, едва заметного, а затем все более сгущающегося и начинающего действовать на глаза дыма - это первые верные признаки пожара.

-запах перегревшегося дерева можно почувствовать, когда у стенок отопительной печи близко поставлены деревянные предметы, сложены дрова для просушки, или из топящейся печи выпали горящие угли на деревянный пол. Такой же запах бывает, когда печь устроена без должной разделки, и вследствие перегрева ее, чрезмерно нагреваются конструкции деревянной стены, пола или перекрытия.

-одним из признаков пожара в доме является также быстрое нагревание воздуха в комнатах над помещениями, где начался пожар. При этом запах дыма может и не ощущаться.

О горении сажи в трубе иногда узнают по гудящему звуку, похожему на завывание ветра, и по смолистому запаху горящей сажи.

Знание признаков начинающегося пожара помогает своевременно обнаружить и принять меры к его ликвидации.

БУДЬТЕ ОСТОРОЖНЫ БЕРЕГИТЕ СЕБЯ И СВОИХ БЛИЗКИХ.

СОБЛЮДАЙТЕ ПРАВИЛА ПОЖАРНОЙ БЕЗОПАСНОСТИ.

В случае пожара или появления дыма немедленно

позвоните по телефону «101», при этом указав точный адрес

Начальник Шелаболихинского

пожарно-спасательного гарнизона

подполковник внутренней службы   Бухарев С.А.